Етокен

## Спецификация eToken PRO (Java)

| Микросхема смарт-карты | Atmel AT90SC25672RCT-USB (Atmel AT90SC25672R) |
| --- | --- |
| Операционная система смарт-карты | Athena OS755, встроенная виртуальная машина Java (полностью совместимая со стандартом Sun Java Card) |
| Поддерживаемые интерфейсы и стандарты | PKCS#11 версии 2.01, Microsoft CryptoAPI, PC/SC, Сертификаты X.509 v3, SSL v3, IPSec/IKE, Microsoft CCID, eToken Minidriver |
| Аппаратно-реализованные алгоритмы | RSA 1024 / 2048, DES, 3DES, SHA-1 |
| Объем защищенной памяти | 72 КБ на микросхеме смарт-карты |
| Модели | USB-ключ eToken PRO (Java), Смарт-карта eToken PRO (Java) |
| Возможность встраивания радио-метки (RFID) | Есть |
| Поддерживаемые версии драйвера | eToken PKI Client 4.55 и выше |
| Поддерживаемые версии комплекта разработчика | eToken SDK 4.5 и выше |

## Применение

- Обеспечение строгой двухфакторной аутентификации пользователей в операционных системах и бизнес-приложениях (Microsoft, Citrix, Cisco Systems, IBM, SAP, Check Point), например,

  - для доступа к данным персонального компьютера;

  - доступа к файлам, расположенным в локальной сети провайдера или корпоративной сети компании;

  - организации защищенного удаленного доступа (VPN) и др.;

- Защищенное хранение ключевой информации российских СКЗИ (КриптоПро CSP, Крипто-КОМ, Домен-К, Верба-OW и др.);

- Защита закрытых ключей электронно-цифровой подписи (ЭЦП) пользователей в системах электронного документооборота, формирование ЭЦП документов и транзакций, обеспечение безопасной работы с электронной почтой;

- Защита закрытых ключей ЭЦП пользователей систем дистанционного банковского обслуживания.

## Возможности

Двухфакторная аутентификация пользователей

Двухфакторная аутентификация – усовершенствованный вид парольной защиты, при которой пользователь авторизуется, предоставляя не менее двух средств аутентификации, одно из которых - токен, как, например, USB-ключ или смарт-карта eToken PRO (Java), а второе – персональный PIN-код пользователя.

В качестве второго критерия идентификации пользователя при использовании электронных USB-ключей и смарт-карт eToken PRO (Java) используются:

- Цифровые сертификаты стандарта Х.509 (Public Key Infrastructure, инфраструктура открытых ключей);

- Пользовательские пароли, коды доступа или другие данные, хранимые в защищенной памяти токена.

Поддержка Java-апплетов

В электронных ключах eToken PRO (Java) базовые функции токена могут быть расширены за счет загрузки дополнительных приложений, разработанных на языке Java (Java-апплетов). Для разработки собственных апплетов необходим комплект разработчика eToken Java Card SDK (предоставляется по требованию технологическим партнерам).

Увеличенный объем защищенной памяти

По сравнению с электронными USB-ключами и смарт-картами предыдущего поколения eToken PRO (Java) оснащен увеличенным до 72 Кб объемом защищенной памяти для безопасного хранения персональных данных и ключевой информации пользователя.

Работа без установки драйвера eToken PKI Client

Электронные ключи eToken PRO (Java) поддерживают спецификацию Microsoft CCID  (USB Chip/Smart Card Interface Devices), которая позволяет использовать eToken Minidriver – компактную версию драйвера eToken PKI Client с базовой функциональностью, которая загружается автоматически через службу Windows Update. Однако в этом случае существует ряд ограничений, а именно: недоступна работа с eToken из приложений, использующих интерфейс PKCS#11 (Mozilla Firefox, Lotus Notes и др.), а также отсутствует утилита "Свойства eToken", с помощью которой можно инициализировать и администрировать eToken. Для получения дополнительной информации о eToken Minidriver рекомендуем обратиться к документу «Сравнение eToken PKI Client и eToken Minidriver ».

Возможность централизованного управления

Наличие системы eToken TMS (Token Management System), предназначенной для внедрения, использования и учета аппаратных средств аутентификации в масштабах компании, является удобным и простым в применении решением для централизованного управления электронными ключами eToken.